## Slide 1: Führungsarten der Lenksysteme
Quelle: Claas

## Slide 2: Führungsart: A–B Modus
Standardanwendung bei allen Terminals
Höchste Genauigkeit (je nach Korrektursignal)
Am häufigsten angewendete Führungsart
Quelle: BayWa
Quelle: Claas

## Slide 3: Führungsart: A–B Modus Anwendung
Fahrspur wird durch das Setzen der Punkte A und B definiert
alle weiteren Fahrspuren werden in gleichmäßigem Abstand (entsprechend der eingestellten Arbeitsbreite) zur ersten Fahrspur verlaufen
durch Bearbeitung jeder zweiten Spur können enge Wendemanöver vermieden werden
Arbeiten mit mehreren Maschinen mit gleicher Arbeitsbreite auf einem Schlag möglich
Quelle: Claas Lenksysteme
Quelle: Landtechnik Gradwohl

## Slide 4: Führungsart: Kontur Modus
Geeignet für Schläge mit Konturen oder Vorgewende
Abfahren des Ackers in Beeten möglich
Nicht so exakt wie A – B Modus
Quelle: Claas Futterernte
Quelle: Claas

## Slide 5: Führungsart: Kontur Modus Anwendung
normalerweise für die Ausarbeitung der Vorgewende oder für das Nachfahren von leicht gekrümmten Schlaggrenzen
immer die folgende Fahrspur wird ermittelt und in gleichmäßigem Abstand (entsprechend der eingestellten Arbeitsbreite) zur vorherigen Fahrspur verlaufen
Quelle: Müller Elektronik
Quelle: Claas Futterernte

## Slide 6: Führungsart: A–B Kontur Modus
Standard Anwendung bei allen Terminals
Geeignet für Schläge mit Konturen oder Vorgewende
Abfahren des Ackers in Beeten möglich
Quelle: Claas (Youtube)
Quelle: Claas

## Slide 7: Führungsart: A–B Kontur Modus Anwendung
Referenzlinie wird z.B. an einer leicht gekrümmten Schlagkante aufgezeichnet
alle weiteren Fahrspuren werden in gleichmäßigem Abstand (entsprechend der eingestellten Arbeitsbreite) zur ersten Fahrspur verlaufen
durch Bearbeitung jeder zweiten Spur können enge Wendemanöver vermieden werden
Arbeiten mit mehreren Maschinen
mit gleicher Arbeitsbreite auf einem
Schlag möglich
Quelle: Motor-Talk

## Slide 8: Führungsart: Adaptiver A–B Kontur Modus
Unterschied zu A–B Kontur Modus:
  Hindernisse im Schlag mit aufzeichnen
  Referenzlinie verlängern, bei unförmigen Schlag
Quelle: Claas
Quelle: Müller Elektronik

## Slide 9: Führungsart: A+ Winkel Modus
Gleiche Möglichkeiten wie im A – B Modus
Zum Punkt A wird, anstatt zum Punkt B, ein Winkel gegenüber Norden eingegeben
Geeignet um schräg zur „Normalspur“ zu arbeiten, z.B. 1. Stoppelsturz
Quelle: Claas
Quelle: Ackerbaubetrieb Rauth

## Slide 10: Führungsart: A+ Winkel Modus Anwendung
Fahrspur wird durch das Setzen des Punkt A + entsprechenden Winkel zu Norden ermittelt
alle weiteren Fahrspuren werden in gleichmäßigem Abstand (entsprechend der eingestellten Arbeitsbreite) zur ersten Fahrspur verlaufen
durch Bearbeitung jeder zweiten Spur können enge Wendemanöver vermieden werden
Arbeiten mit mehreren Maschinen
mit gleicher Arbeitsbreite auf einem
Schlag möglich
Quelle: Amazone

## Slide 11: Führungsart: Kreis Modus
erste Kreisspur aufzeichnen und zu beiden Seiten hin arbeiten
alle weiteren Durchgänge werden in gleichmäßigem Abstand (entsprechend der eingestellten Arbeitsbreite) zur ersten Spur verlaufen
um Felder zu bearbeiten, die mit einer Kreisberegnungsanlage ausgestattet sind
Quelle: Claas
Quelle: Landwirtschaft-Sachsen

## Slide 12: Wendestrategien durch Spurführung
Schwalbenschwanzform
Omegaform
Beetmodus
Quelle: Landwirtschaftskammer Oberösterreich
Wendestrategie hat großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit!

## Slide 13: Omegaform mit vollautomatischen Wendevorgang
Quelle: Landwirtschaftskammer Oberösterreich
kürzerer Wendevorgang und
exaktes Einspuren
  erhöhte Flächenleistungen
Wenden in einem Zug – ohne Vorwärts- /
Rückwärtsfahren
  schont den Boden
  Verringerung der Pflanzenschäden
  Fahrer wird zusätzlich entlastet

## Slide 14: Beetmodus mit vollautomatischen Wendevorgang
Bsp. „Auto Turn“ Fa. Claas
Quelle: Claas

## Slide 15: weiterer Nutzen der Spurführung
Fahren bei schlechter Sicht und bei Nacht
Quelle: Landwirtschaftskammer Oberösterreich

## Slide 16: Nutzen der Spurführung???
Quelle: WEMAG

## Slide 17: Einsparpotentiale Lenksysteme
Datenquelle: KTBL; 5 ha-Schläge; AB: 3m / 18m
Quelle: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (Stand 2013)

## Slide 18: Ziele und Nutzen der Lenksysteme
Betriebskosten optimieren
Reduzierter Betriebsmitteleinsatz
Bessere Maschinenauslastung
Höhere Flächenleistung
Einsatz weniger geübter Fahrer
Gleichzeitige Flächenberechnung / Dokumentation möglich
Arbeitsqualität erhöhen
Volle Auslastung der Arbeitsbreite (keine Überlappung/Fehlstellen)
Gesicherte Optimalspur
Konzentration des Fahrers auf die Maschineneinstellung
Exaktes Fahren bei schlechter Sicht
Neue Fahrstrategien möglich ( Beete anlegen, keine engen Wendemanöver)

## Slide 19: Kosten für Parallelfahrsysteme
Quelle: KTBL-Heft 96 „Parallelfahrsysteme“ (Stand 2013; Eigene Darstellung)
Kosten für die Antenne mit Empfänger, Navigationsrechner, bei Lenkautomaten für die Kopplung mit der Lenkung
Direkter Kostenvergleich meist nicht möglich (feste und variable Kombinationen der Komponenten)
Große Preisspannen neben der Genauigkeit durch:
  Displaygröße
  Funktionalität
Lenksystem | Referenzsignal | Genauigkeit (cm) | Preis (€)
Lenkhilfe | Satellit |  | 800-2.500
Lenkassistent | Satellit oder RTK |  | 4.000-15.000
Lenkautomat | RTK |  | 8.500-40.000
Lenksystem | Referenzsignal | Genauigkeit (cm) | Preis (€)
Lenkhilfe | Satellit |  | 800-2.500
Lenkassistent | Satellit oder RTK |  | 4.000-15.000
Lenkautomat | RTK |  | 8.500-40.000

## Slide 20: Kosten und Nutzen von Parallelfahrsysteme
Systeme werden kostengünstiger
Mit dem geringstmöglichen Aufwand das volle Ertragspotential eines Standortes nutzen absolut gleichmäßige Arbeitsqualität über die Fläche
Parallelfahrsysteme erhöhen die Einsatzzeiträume
Kosten werden in Zukunft vernachlässigt, da Arbeitsentlastung im Vordergrund steht !!!
  Arbeiten auch bei schlechten Sichtbedingungen möglich (nachts, Nebel, Staub)
  Komfortansprüche sind nicht immer monetär zu beurteilen
  Wer verzichtet heutzutage auf eine Klimaanlage !!?
  Sozialer Nutzen

## Slide 21: Einfaches Bsp. Bodenbearbeitung – 6m Grubber
10% Überlappung = 60cm Doppelbearbeitung
Reduktion der Überlappung durch RTK von 60cm auf 2.5cm
Genutzte Arbeitsbreite erhöht sich von 5,4m auf 5.98m
Für 1ha ist eine Verkürzung des Weges von 1852m Weg auf 1674m möglich (Diff. 178m)
Einsparung 9.6%
Bei variablen Arbeitserledigungskosten von 40.60 €/ha
Einsparung von 3.90 €/ha
Nutzen ist immer abhängig vom Einsatzspektrum
(Intensität der Anwendung)!
                Quelle: KTBL

## Slide 22: Was ist bei der Anschaffung eines Lenksytems zu beachten?
Für welche Arbeiten möchte ich das Lenksystem wirklich aktuell aber auch in Zukunft nutzen?
Wo setze ich das System ein? Verfügbarkeit der jeweiligen Korrektursignale abklären?
Welcher Anbieter des Korrektursignals? (sonst eigene Basisstation)
Angebote einholen und prüfen! Nicht nur der Preis ist entscheidend!!!
  wie steht es mit der „Aufrüstbarkeit“ der Systeme aus?
Nutzen ist immer abhängig vom Einsatzspektrum und der Betriebsstruktur
Je höher die Arbeitsbreite und je genauer das Signal, desto höher die Einsparung
Ist eine gemeinsame Nutzung mit anderem Betrieb möglich?
Ist ein zuverlässiger Service gegeben?
Das Lenken der Maschine beansprucht 60% der Aufmerksamkeit

## Slide 23: Wovon ist die Genauigkeit auf dem Acker abhängig? – Präzises Lenksystem allein reicht nicht aus!
GNSS-Signalfehler
Korrektursysteme
Umgebungsbedingte Störungen
Parallelfahrsystem
Benutzer
Quelle: Elektroniknet

## Slide 24: Umgebungsbedingte Störungen
GPS-Genauigkeit bedeutet nicht, dass diese Genauigkeit auch erzielt wird, da zahlreiche äußere Faktoren die Signallage beeinflussen
  Neigung des Traktors am Hang
  Abdrift der Anbaugeräte
  GNSS-Signal-Mehrwegeeffekte
  Abschattung
  Störwellen
Quelle: Giga

## Slide 25: Neigung des Traktors am Hang
Für optimale Genauigkeit und für die exakte Gerätesteuerung ist die Korrektur von Hoch- und Querachse zusätzlich erforderlich!
Quelle: Geo-Konzept

## Slide 26: Abdrift der Anbaugeräte
Bei Hangneigung driftet Anbaugerät ab und Zugmaschine kann die Position nicht durch die Positionskorrektur korrigieren
  Fehlstehlen und Überlappungen
Lösungen:
  Passive Anbaugerätesteuerung
  Aktive Anbaugerätesteuerung
Geräteabdrift im hügeligen Gelände
Quelle: Landwirtschaftskammer Oberösterreich

## Slide 27: Lösung (1) - Passive Anbaugerätesteuerung
GPS Antenne am Traktor und Gerät: Gerät hält die Spur – keine Fehlstellen und Überlappung – Neigungskompensation erforderlich (Ausgleich durch den Traktor)
Quelle: Landwirtschaftskammer Oberösterreich

## Slide 28: Lösung (2) - Aktive Anbaugerätesteuerung
GPS Antenne am Traktor und Gerät: Gerät hält die Spur – keine Fehlstellen und Überlappung – Neigungs- und Lenkwinkelsensor erforderlich
(Ausgleich durch aktive Lenkung des Gerätes durch Unterlenker, Lenkachse, Deichsel, Verschieberahmen)
Quelle: John Deere

## Slide 29: Aktive Anbaugerätesteuerung (Achsschenkellenkung)
Quelle: Geo-Konzept
Räder der Achse des Anbaugerätes werden aktiv gelenkt und halten die Spur

## Slide 30: Aktive Anbaugerätesteuerung (Deichsellenkung)
Zugdeichsel mit einem hydraulischen Steuerzylinder
Deichselsteuerung arbeitet mit zwei auf der Deichsel angebrachten Sensoren, die jederzeit den Winkel der Deichsel gegenüber dem Schlepper angeben
Quelle: Geo-Konzept

## Slide 31: Aktive Anbaugerätesteuerung (Verschiebrahmen)
Quelle: Geo-Konzept
Verschieberahmen beidseitig über Dreipunktaufnahme ausgestattet
  Rahmen kann flexibel und mit geringen Aufwand an verschiedenen Schleppern und Anbaugeräten angebaut werden
  Gelenkt wird der hydraulische Verschieberahmen und somit das Anbaugerät
  Zugfahrzeug kann mit oder ohne Lenksystem ausgestattet werden
Einsatz im Weinbau und Sonderkulturen

## Slide 32: Nutzen - Anbaugerätesteuerung
Einsparung von Maschinenkapazitäten
  Steigerung der Flächenleistung
  Unabhängigkeit von Arbeitsbreiten
  Höchste Präzision am Hang
Geringere Hackverluste
  Einsparung von Herbiziden
  Steigerung der Arbeitsqualität
  Steigerung des Ertrags
  Steigerung der Marktleistung
Quelle: Geo-Konzept

## Slide 33: GNSS-Signal-Mehrwegeffekte
Mehrwegeffekt (multipath error)
Satellitensignale werden an Gebäuden oder Bergen reflektiert
Signale erreichen zeitversetzt Empfänger
  Positionsfehler
Quelle: Kreismedienzentrum Reutlingen

## Slide 34: Abschattung
Phänomen: „Je weiter nördlich man sich befindet, desto ungenauer wird mein GNSS-Gerät“
Abschattung bei satellitengestützten Korrektursysteme durch Hügel, Bäume,…
Geostationärer Satellit befindet sich
über dem Äquator
  wird der Winkel über dem Horizont
  flacher erhöht sich die Wahrscheinlichkeit
  der Abschattung des Signals Richtung
  Norden deutlich
Quelle: DLG-Merkblatt 388: Satellitenortungssysteme (GNSS) in der Landwirtschaft

## Slide 35: Störwellen
An Hochspannungsleitungen kann der Navigationsrechner gestört werden
Elektromotoren, die die Kabinenlüftung antreiben, können Störwellen senden
Störwellen lassen sich kaum
ausschließen
Quelle: Elektronikpraxis Vogel

## Slide 36: Parallelfahrsystem
Genauigkeit abhängig vom:
  Lenksystem (Manuelles System, Lenkassistenzsystem, Lenkautomat)
  GNSS-Sensor
  Korrektursignal
Präzisestes Lenksystem
(Lenkautomat) unpräzise ohne
genaues Referenzsignal
Quelle: Steyr Center Nord

## Slide 37: Benutzer – Fehlerquelle zwischen Sitz und Lenkrad
Falsche Positionierung des GNSS-Empfänger (mittig?)
Falsche Dateneingabe im Spurführungsdisplay
  Abstand und Position des GNSS-Empfänger zum Arbeitsgerät
  Anbau des Gerät (angebaut, aufgebaut, gezogen)
  Arbeitsbreite/Führungsbreite
  Führungsart des Lenksystems
Genauigkeit des GNSS-Empfänger – Korrektursignal – Lenksystem passt nicht zusammen
  Bsp.: Einfrequenz-GNSS-Empfänger mit Korrektursignal über geostationäre Satelliten und Lenkautomat

## Slide 38: Signalweg von der Kontrollstation zum GNSS-Empfänger
Kontroll-station
GNSS-
Satellit
Antenne
Antennen-
kabel
Empfänger
Uhrenfehler
Bahnfehler
Satellitenkonstellation
Ionosphäre
Reflektion
Abschattung
Bauweise
Qualität
elektromagnetische Störung
Qualität
Filter
Verarbeitung
Korrekturen (DGNSS)
1/2 -Frequenz
Neigungskorrektur
Richtungsmessung
Koppelortung
Quelle: Patrick Ole Noack „Precision Farming“ (Eigene Darstellung)

## Slide 39: Signalweg vom Empfänger zum Anbaugerät (Lenksystem)
Empfänger
Navigations-
prozess
Genauigkeit
Anbaugerät
Einstellungen
Parameter
Aktor:
Mensch, Elektromotor, Lenkventil
Fahrzeugdynamik,
Ballastierung
Anbaugerät:
aufgebaut, angebaut, gezogen
Boden: Feuchte, Rückverfestigung, Neigung
Neigungskorrektur
Richtungsmessung
Lenkwinkelsensor
Quelle: Patrick Ole Noack „Precision Farming“ (Eigene Darstellung)