## Slide 1: Hydrostatisch-Leistungsverzweigtes Getriebe am Beispiel Fendt-Vario
Besonderheiten:
 hydrostatisch, leistungsverzweigte Kraftübertragung
 Leistungsverzweigung über einen Planetensatz
 Hydrostaten mit einem Schwenkwinkel von 45° (FENDT-Entwicklung)
in Jochbauweise und dadurch mit einem sehr hohen Wirkungsgrad
 Hydropumpe (Axialkolben-Verstellpumpe) und Hydromotoren sind
gleichermaßen schwenkbar angeordnet
 Hydropumpe und Hydromotoren sind baugleich
Inhaltsverzeichnis

## Slide 2: Planetensatz
Hohlrad
Planetenträger mit Planetenräder
Sonnenrad

## Slide 3: Planetensatz

## Slide 4: Fendt-Vario Getriebeaufbau
Planetensatz

## Slide 5: Hydrostateneinheit (= Axialkolbenverstellpumpe)
Hydrostateinheit = Axialkolben-verstellpumpe
Pumpe und Motor gleiche Bauweise (identisch)
Zahnradpumpe
Axialkolbenverstellpumpe

## Slide 6: FENDT Variogetriebe -Hydrostateinheit-
Sphärische Kolben
Tripodengelenk
Abdichtung über Kolbenringe, wenig Leckage, lange Lebensdauer, hoher Wirkungsgrad
45 ° Schwenk-winkel

## Slide 7: Grundbauteile Vario-Getriebe Fendt

## Slide 8: Fendt Vario Getriebe Hydromotoren
Hydromotoren

## Slide 9: Fendt-Vario-Getriebe - Stellwelle
Stellwelle
Hydropumpe
Hydromotor
Kernwelle vom Motor angetrieben

## Slide 10: Fendt Vario Getriebe - Ölversorgung
Große Ölkanäle für optimale Ölversorgung der Hydrostaten

## Slide 11
Funktionsschema Fendt Vario-Getriebe

## Slide 12
Funktionsablauf kurzgefaßt:
(siehe zusätzlich Getriebeschema nachfolgendes Blatt )
Der Dieselmotor treibt im Planetensatz (2) den Planetenträger (5) und damit die 3 Planeten an. In diesem Antriebsstrang sitzt ein Torsionsdämpfer (1) der Stoßbelastungen, die vorallem im Zapfwellenstrang entstehen, aufnimmt. Über den Planetensatz (2) ist es möglich, das Motordrehmoment variabel auf den mechanischen und hydrostatischen Zweig zu verteilen (Leistungsverzweigung).
Der hydrostatische Zweig des Getriebes wird über das Hohlrad (3) angetrieben, der mechanische Zweig über das Sonnenrad (4). Das Sonnenrad hat über die Summierungswelle (8) eine mechanische Verbindung zur Hinterachse. Das Hohlrad (3) treibt die Hydropumpe (6) an. Die Hydropumpe wiederum die Hydromotoren (7), die ihrerseits die Summierungswelle (8) antreiben. Die Summierungswelle (8) vereint den mechanischen und hydrostatischen Kraftstrang. Beim Anfahren des Traktors ist die Drehmomentübertragung 100 % hydrostatisch, bei maximaler Getriebeübersetzung (50 km/h bei 1500 Motorumdrehungen) ist die Drehmomentübertragung 100 % mechanisch.
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 13
Dieselmotor
Zentralschwingungsdämpfer
Planetensatz
Sonnenrad
(hat über Zahnräder eine rein mechanische Ver-bindung zur Hinterachse)
Planetenträger mit 3 Planeten
(wird vom Motor angetrieben)
Hohlrad
(Antrieb des hydrostatischen Kraftstranges)
Summierungswelle
(hydrostatische und mechanische Kraftstränge werden hier wieder vereint und über Fahrbereich I o. II zur Hinterachse übertragen)
Hydropumpe
Hydromotor
Hinterachse
Fahrbereich I u. II
Fahrbereich I für Feldeinsatz (0 - 32 km/h) Fahrbereich II für Straßeneinsatz (0 - 50 km/h)
"Im Zusammenspiel zwischen der Hydropumpe und dem ebenfalls schwenkbaren Hydromotor liegt das Funktionsgeheimnis des VARIO-Getriebes"
Planetensatz
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 14
Zustand 1: Traktor steht und Motor läuft
Hydromotoren stehen auf 45 °
Hohlrad dreht sich
Hydropumpe steht auf 0°
Planetenträger wird vom Motor angetrieben
Sonnenrad steht still
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 15
Zustand 2: Traktor fährt mit 8 km/h (Fahrbereich I)
Die Hydropumpe steht auf 45° Schwenkwinkel und fördert Öl in Richt-ung Hydromotoren.
Die Hydromotoren ihrerseits stehen ebenfalls noch auf 45° Schwenkwinkel (max. Wirkungsgrad im hy-drostatischen Zweig).
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 16
Zustand 3: Traktor fährt mit 50 km/h bei 1700 Motorumdrehungen
"Im Zusammenspiel zwischen der Hydro-pumpe und den ebenfalls schwenkbaren Hydromotoren liegt das Funktionsge-heimnis des VARIO-Getriebes"
Die Hydropumpe steht nach wie vor auf 45 °
Die Hydromotoren stehen auf einem Schwenkwinkel von 0°. Dadurch wird die Hydropumpe blockiert
Das Drehmoment des Dieselmotors wird jetzt rein mechanisch über das Sonnenrad auf die Hinterachse übertragen.
Das Hohlrad ist blockiert
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 17
Zustand 4: Traktor fährt rückwärts
Die Hydropumpe schwenkt über 0° in die andere Richtung
Die Hydromotoren schwenken auf 45°
Das Drehmoment des Dieselmotors wird jetzt rein hydrosatisch durch die Hydromotoren übertragen
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 18
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 19
Mechanische Leistungsübertragung
Hydrostatische Leistungsübertragung
25 %
25 %
75 %
75 %
0 km/h
7 km/h
22 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts) in Fahrbereich I
Leistung
100 % mechanisch
32 km/h
Leistungsverzweigung - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 20
Kegelrad
Kegelrad - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 21
Die Beurteilungen der DLG-Prüfstelle:
"...die Wirkungsgradkurven des Vario zeigen sehr gleichmäßige, harmonische Verläufe..."
Der Wirkungsgrad liegt im Geschwindigkeitsbereich von 5 - 15 km/h auf einem gleichmäßig hohen Niveau.
"...die maximale Zugkraftübertragung des Getriebes konnte allerdings nicht gemessen werden, weil trotz Ballast und der extrem hohen Reibbeiwerte der DLG-Meßstrecke in Groß-Umstadt die Reifen schon lange vorher durchdrehten..."
"...der Zugleistungswirkungsgrad des stufenlosen VARIO-Traktors ist fast gleich gut wie der Wirkungsgrad des Vierfach-Lastschaltgetreibes im Favorit 800..."
Damit liegt der Wirkungsgrad des VARIO-Getriebes höher als bei Vollastschaltgetrieben.
"...ein VARIO-Vorteil ist die viel einfachere und komfortablere Geschwindigkeitswahl und die Möglichkeiten, durch Nutzung der eingebauten elektronischen Regelfunktionen immer mit opt. Fahrgeschwindigkeit oder opt. Motor- bzw. Zapfwellendrehzahl zu fahren..."
Wirkungsgrad - Fendt-Vario-Getriebe