## Slide 1: Motoren - Grundlagen bis Abgasnachbehandlungs-systeme Teil 1
Prof. Dr. Ulrich Groß

## Slide 2: Grundlagen Motoren Gliederung
Grundaufbau und Arbeitsweise von Motoren
  Hubkolbenmotoren
  Motorenbauarten
  Grundfunktion, 4-Takt und (2-Takt)
Motoroptimierung
Einspritzanlagen
  Düsen
  Innermotorische Optimierung
  Turbolader
Abgaskontrolle
  Rahmenbedingungen
  Motoranpassung und Aggregate zur Abgasnachbehandlung
Luffilter
Kühlung

## Slide 3: Hubkolbenmotor
Hubkolbenmotor
Notes: Verbrennungsenergie bewirkt Druckanstieg in einem geschlossenen Zylinder
Kolben gibt den Druck über Pleuelstange auf Kurbelwelle weiter und erzeugt Drehmoment

## Slide 4: Bauformen des Hubkolbenmotors
Reihenmotor
V-Motor
Boxermotor
Sternmotor
Gegenkolbenmotor
Doppelkolbenmotor

## Slide 5: Bezeichnungen am Hubkolbenmotor
Auslaßventil
Auslaß
Kolbenringe
Kolben
Zylinder
Pleuel
Kurbelwelle
Einlaßventil
Einlaß
Hub
OT
UT

## Slide 6: Bezeichnung der Motoren nach dem Hub-Bohrung-Verhältnis
Kurzhuber: d > s
Quadrathuber: d = s
Langhuber: d < s
Vc
Vc
Vc
Vh
Vh
Vh
d
d
d
Vc = Verdichtungsraum
Vh = Hubraum
s = Zylinderhub
d = Zylinderdurchmesser
s
s
s

## Slide 7: Verdichtunsverhältnis
7
6
5
4
3
2
1
Vh
Vc
d
s
OT
UT
Verdichtungs-verhältnis 
Raumteile
Der Zylinderraum besteht aus dem Hubraum Vh und dem Verdichtungsraum Vc. Das Verdichtungsver-hältnis  sagt aus, wie viel mal größer der Zylinderraum als der Verdichtungsraum ist, z. B. 7 mal,
also  = 7 : 1
VH = Hubraum (Kolbenhub * Kolbenfläche)
VK oder VC = Kompressionsvolumen
Je höher das Verdichtungsverhätnis, desto größer der Wirkungsgrad,
die thermischen Verluste steigen aber gleichzeitig an

## Slide 8: 4V-CommonRail
Injektor
Turbolader
Hochdruckpumpe
4-Ventiltechnik
Common Rail
Anlasser

## Slide 9: 2-Takt-Motor
2 -Takt-Motor
Verdichtungshub
Arbeitshub
Ladungswechsel
Verbrennungs-raum
Kurbelgehäuse
1. Takt
2. Takt
Film

## Slide 10: 4-Takt-Motor - Arbeitsprinzip
4 -Takt-Motor
1. Takt
2. Takt
3. Takt
4. Takt
ansaugen
verdichten
verbrennen
ausstoßen
E
E
E
E
A
A
A
A
EÖ
ES
AS
AÖ
Zwei Umdrehungen der Kurbelwelle ein Arbeitsspiel
Film

## Slide 11: Arbeitstakte - 4-Takt
Verbrennungsbeginn
Zündverzug ZV (ca. 1/1000 s)
Einspritzbeginn (30 bis 15 ° vor OT)
Ventilüber-schneidung

## Slide 12: Dieselkraftstoff - Eigenschaften
Die Gemischbildung beim Dieselmotor muss innerhalb kürzester Zeit ablaufen. Hierzu ist je nach Verbrennungsverfahren ein Luftwirbel und eine feinzerstäubende Einspritzdüse notwendig. Nur dann ist eine schnelle Verdampfung des Kraftstoffes und eine Vermischung mit der Ansaugluft optimal möglich.
Wichtige Faktoren hierzu sind: a.) Luftverhältnis  (Luftzahl) und b.) Zündwilligkeit des Kraftstoffes
zu a.) Luftverhältnis  (Luftzahl)
Luftverhältnis  = Sauerstoff geliefert / Sauerstoff verbrannt
Bsp.: Luftverhältnis  = 1 - verbrauchter Sauerstoff = gelieferter Sauerstoff
Bsp.: Luftverhältnis  = 2 - doppelt soviel Sauerstoff geliefert, als verbrannt
Definition:
Verhältnis der tatsächlich im Zylinder verfügbaren Luftmenge, zur Mindestluftmenge, die zur vollständigen Verbrennung notwendig ist.
Dieselmotor:  = 1,3 - 2 bei Last,  = 5 - 10 bei Leerlauf
Der Dieselmotor arbeitet generell mit Luftüberschuß, damit eine vollständige Verbrennung trotz der kurzen Zeit für die Gemischbildung möglich ist.
Film

## Slide 13: Eigenschaften Kraftstoff
Die Dieselkraftstoffe bestehen aus einer Vielzahl einzelner Kohlenwasserstoffe, die etwa zwischen 180° - 360° C sieden.
zu b.) Zündwilligkeit des Kraftstoffes
Der Dieselkraftstoff muß sich nach dem Einspritzen in die heiße komprimierte Luft im Brennraum nach möglichst kurzer Zeit (Zündverzug) von selbst entzünden. Ein Maß für die Zündwilligkeit liefert die Cetanzahl (CZ). Je höher diese Zahl, umso leichter entzündet sich der Kraftstoff.
Charakteristik Dieselmotor: Innere Gemischbildung - Selbstzündung
Bsp.: Cetanzahl (CZ) 55
55 Vol. % Cetan (sehr zündwillig)
45 Vol. % Methylnaphtalin (sehr zündträge)
Diesel ist genauso zündwillig, wie eine Vergleichsmischung aus obigen Komponenten.
Winterdiesel (CZ) 55
Sommerdiesel (CZ) 45
Pfeil = Text in Notizen
Notes: Mindestzündwilligkeit nach DIN 51601 für Dieselkraftstoff CZ = 45
Zündungsunwilliger Kraftstoff = Startschwierigkeiten und verzögerte Zündung (Zündverzug)
Aufgrund der schon vor der Zündung eingespritzten relativ großen Kraftstoffmenge = unzulässigen Druckanstieg (Klopfen).
Da bei niedrigen Temperaturen die im Kraftstoff zugesetzten Paraffine fest werden und den Kraftstofffilter zusetzen = Winterdiesel mit weniger Paraffinen

## Slide 14: Arbeitstakte Dieselmotor detailliert
1. Takt (ansaugen):
 Durch Abwärtsgehen des Kolbens (von OT nach UT) wird ungedrosselt reine, gefilterte Luft angesaugt.
 Einströmende Luft kühlt Kolben und Zylinder, wobei sie auf 70 bis 100 °C erwärmt wird.
 Ventilüberschneidung, Abgase werden restlos ausgestoßen.
 Aufladung unproblematisch, da durch die reine Luft keine Gefahr der Selbstentzündung besteht.
2. Takt (verdichten):
 Aus- und Einlaßventil geschlossen (EV schließt 35° bis 60 ° KW nach UT)
 Verdichtungsverhältnis  15 bis 23 : 1
 Verdichtungsenddruck 30 - 55 bar
 Kurz vor Ende des Verdichtungstaktes wird durch das fein zerstäubte Einspritzen des Kraftstoffes (20° bis 32° KW vor OT, Einspritzdruck bis über 2000 bar) in die heiße Luft die Verbrennung eingeleitet. Bevor die Selbstentzündung einsetzen kann, muss der eingespritzte Kraftstoff zuerst verdampfen und sich mit der Luft vermischen.
 Verdichtungsendtemperatur 600 - 900° C
 Zündverzug des Kraftstoffes 1/1000 s
 Kalter Motor, schlechtere Verdampfung, längerer Zündverzug  „Nageln“ des Dieselmotors

## Slide 15
3. Takt (verbrennen):
 Alle Ventile sind geschlossen, der Kolben bewegt sich von OT nach UT.
 Verbrennung setzt sich bis ca. 60 ° KW nach OT fort.
 Verbrennungstemperatur 2000° bis 2500 ° C.
 Verbrennungshöchstdruck 60 - 100 bar. Dadurch wird die Arbeitsverrichtung des Kolbens erreicht  Gewichtskraft auf den Kolben KF 100 000 N - ca. 10 t.
4. Takt (ausstoßen):
 Auslaßventil öffnet kurz vor UT.
 Abgase strömen unter einem Überdruck von 0,5 bis 1 bar in die Auspuffanlage. Unter-stützung durch die Aufwärtsbewegung des Kolbens.
 Abgastemperatur ca. 600° C unter Vollast, ca. 250° C bei Teillast.
 Gleichraumverbrennung  Verbrennung bei OT (siehe p-V-Diagramm)
 Gleichdruckverbrennung  Durch zeitlich gestreckten Einspritzvorgang 20° bis 40° KW wird erreicht, daß der Verbrennungsdruck und somit die Kolbenkraft nicht noch mehr ansteigt, sondern noch einige Grad KW nach OT auf gleichem Niveau gehalten wird.
Arbeitstakte Dieselmotor detailliert

## Slide 16: Vor- und Nachteile der Arbeitsverfahren 2 Takt – 4 Takt
Vor- und Nachteile des 2-Takt-Verfahrens:
Vor- und Nachteile des 4-Takt-Verfahrens:
Vorteile:
einfacher Aufbau
billig
geringes Leistungsgewicht
große Hubraumleistung
lageunabhängig
Vorteile:
geringer Kraftstoffverbrauch
guter Füllungsgrad
guter Leerlauf
geringer Schadstoffgehalt
guter Momentverlauf
Nachteile:
schlechter Füllungsgrad
hoher Kraftstoffverbrauch
schlechter Leerlauf
laut, hochtourig
verbranntes Öl in den Abgasen
Nachteile:
aufwendige Konstruktion
teuer
höhere Ungleichförmigkeit
hohe Reibung (Ventiltrieb)
hohes Leistungsgewicht

## Slide 17: Aufgaben einer Kraftstoffanlage
Eine Kraftstoffanlage soll:
1.) Kraftstoff fördern vom Tank bis in den Zylinder und dabei den Kraftstoff so aufbereiten, dass er optimal verbrannt werden kann.
2.) Den Kraftstoff zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen
3.) Je nach Leistungsbedarf die passende Menge Kraftstoff zuteilen

## Slide 18: Kolbenbauformen
Zweitakt-Motor
Zweitakt-Motor
Zweitakt-Motor
Direkteinspritzer
Vorkammer-Motor
Direkteinspritzer
M-Verfahren

## Slide 19: Luftverbrauch/ Schadstoffe/ Umweltbelastung
Wie viel Luft benötigt ein Dieselmotor?
Annahme:
2000 U/min
4 l Hubraum bei 4 Zylinder = 1 l/ Zylinder
2 Kurbelumdrehungen = ein volles Arbeitspiel = 1 x Ansaugen
Berechnung:
2000 U/min/ 2 Kurbelumdrehungen pro Spiel x 4 Zylinder
= 4000 l/min
x Faktor 1,5 bis 2 durch Turbolader = 6000 – 8000 l/min
Luftzusammensetzung
78% Stickstoff
21% Sauerstoff
1% Spurengase

## Slide 20: Verbrennungs- und Gemischbildungsverfahren
Gemischbildungsverfahren
Direkte Einspritzung
Indirekte Einspritzung
Direkteinspritzverfahren
Mittenkugelverfahren
Vorkammerverfahren
Wirbelkammerverfahren
Hinweis Fachartikel
Notes: Bitte auch hierzu den Fachartikel „DIESELMOTOREN –EINSPRITZSYSTEME“ von Peter Dönges intensiv studieren

## Slide 21: Wirbelkammmer- Vorkammermotoren
Hauptbrennraum
Verbindungskanal
Glühkerze
Einspritzdüse (Zapfendüse)
Wirbelkammer
Charakteristik
Einfache Zapfendüse
Düsenöffnungsdruck 100–120 bar
Geringer Einspritzdruck (unter 500 bar)
Weites Verdichtungsverhältnis
Geringer Verdichtungsdruck
Kraftstoffunempfindlich
Starthilfe erforderlich
Kraftstoffverbrauch hoch
Abgase jenseits jeder heutigen Norm

## Slide 22: Luftverbrauch/ Schadstoffe/ Umweltbelastung
Wie viel Luft benötigt ein Dieselmotor?
Annahme:
2000 U/min
4 l Hubraum bei 4 Zylinder = 1 l/ Zylinder
2 Kurbelumdrehungen = ein volles Arbeitspiel = 1 x Ansaugen
Berechnung:
2000 U/min/ 2 Kurbelumdrehungen pro Spiel x 4 Zylinder
= 4000 l/min
x Faktor 1,5 bis 2 durch Turbolader = 6000 – 8000 l/min
Luftzusammensetzung
78% Stickstoff
21% Sauerstoff
1% Spurengase

## Slide 23: Wirbelkammmer- Vorkammermotoren
Hauptbrennraum
Verbindungskanal
Glühkerze
Einspritzdüse (Zapfendüse)
Wirbelkammer
Charakteristik
Einfache Zapfendüse
Düsenöffnungsdruck 100–120 bar
Geringer Einspritzdruck (unter 500 bar)
Weites Verdichtungsverhältnis
Geringer Verdichtungsdruck
Kraftstoffunempfindlich
Starthilfe erforderlich
Kraftstoffverbrauch hoch
Abgase jenseits jeder heutigen Norm

## Slide 24: Vorkammer- Wirbelkammerverfahren
Ähnlich arbeitet auch das Vorkammerverfahren. Hierbei wird auch ein Teil der verdichteten Luft in einen Raum im Zylinderkopf gepresst. In diesen Raum wird auch der Kraftstoff eingespritzt und so die Verbrennung eingeleitet. Durch den Druckanstieg wird nun das zum Teil verbrannte Gemisch durch Bohrungen am Ende der Vorkammer wieder in den Zylinder gedrückt, vermischt sich da mit der restlichen Verbrennungsluft und lässt so die Hauptverbrennung stattfinden.
Der Hauptunterschied zwischen Vor- und Wirbelkammer besteht darin, das bei dem Vorkammerverfahren die Luft und der Kraftstoff durch Thermik und ein Prallblech miteinander vermischt werden und dass die Vorkammer zum Zylinder hin mehrere kleine Bohrungen hat, durch die das entzündete Gemisch in den Zylinder gelangt. Der Wirbelkammer Motor hingegen hat nur den großen Schusskanal und die verdichtete Luft wird durch die Bauform der Kammer und des Schusskanals schon in eine Drehbewegung versetzt (verwirbelt). Ansonsten gelten für den Wirbelkammer Motor die gleichen Punkte wie für den Vorkammer Motor.

## Slide 25: Mittelkugelverfahren (MAN)

## Slide 26: Direkteinspritzverfahren

## Slide 27: Direkteinspritzung
Das heute gebräuchlichste Verfahren ist die Direkteinspritzung.
Es gibt hier keine Räume im Zylinderkopf mehr sondern die Einspritzdüse bringt den Kraftstoff direkt in den Verbrennungsraum.
Hierbei gibt es natürlich auch die verschiedensten Möglichkeiten die Luft zu verwirbeln und optimal mit dem Kraftstoff zu vermischen.
Zum einen werden die Kolbenböden (unten) mit verschiedensten Mulden versehen
und zum anderen spritzt man den Kraftstoff nicht mehr durch nur ein Loch in den
Zylinder, sondern über mehrere kleine Löcher. Weiter erhöht man auch den
Einspritzdruck sowie den Verdichtungsdruck. Durch den höheren Einspritzdruck und mehrere kleine Löcher, erreicht man kleinere Kraftstofftröpfchen, also
eine bessere Vermischung und Anbindung mit der Luft.
Durch die Erhöhung des Verdichtungsdruckes bekommt man auch eine höhere
Verdichtungstemperatur (Zündtemperatur). Aufgrund dessen braucht man dann auch
keine Glühkerze mehr um den Motor zu starten. Allerdings funktioniert dies nur
sicher bis zu einer bestimmten Lufttemperatur. Bei Minusgraden muss man die
Ansaugluft insgesamt anwärmen. Dies geschieht im Ansaugkanal vor den Zylindern,
durch Flammkerzen, die Kraftstoff verbrennen, oder durch Heizspiralen.
Auf dem System Direkteinspritzer basieren auch die nachfolgend dargestellten
Neuerungen.

## Slide 28
Direkteinspritzverfahren
Mittenkugelverfahren
Vorkammerverfahren
Wirbelkammerverfahren
Anwendung :
Traktoren, LKW, PKW LKW ältere Traktoren, ältere PKW
Düsenöffnungsdruck :
200 bis 250 bar ca. 175 bar 100 - 120 bar
Verbrennungsablauf :
schnell, hart, laut langsamer, andauernd langsam, leise
Beanspruchung (z. B. Kurbeltrieb) :
hoch geringer gering
Spez. Kraftstoffver-brauch [g/kWh] :
gering hoch
Nenndrehzahl :
bis 2500 U/min. bis 5000 U/min.
Verdichtungsverhältnis :
15 bis 18 : 1 bis 23 : 1
Starthilfe :
nicht unbedingt erforderlich unbedingt erforderlich
Einspritzdüse :
Mehrlochdüse (bis 12 Bohrungen) Zapfendüse
Kraftstoffeigenschaften :
kraftstoffempfindlich kraftstoffunempfindlich
Notes: Vergleich aus Landtechnikmech

## Slide 29: Zapfendüse – Einlochdüse
Zulauf
Druckzapfen
Ringnut
Düsenkörper
Düsennadel
Druckschulter
Druckkammer
Spritzzapfen
geschlossen
geöffnet
Düsenöffnungsdruck
100 bis 120 bar

## Slide 30: Mehrlochdüse
Düsenkörper
Zulauf
Druckschulter
Druckkammer
Düsennadel
Spritzlöcher
Lochwinkel
Druck-schulter
Druck-kammer
geschlossen
geöffnet

## Slide 31: Einflusskriterien Tropfengröße
große Tropfen ( 20m)
kleine Tropfen ( 5m)
Spritzlochdurchmesser
groß
klein
Einspritzdüse
Einspritzdruck
groß
klein
Einspritzbeginn
früh
spät
Luft niedrig verdichtet
Luft hoch verdichtet

## Slide 32: Aktuelle Einspritzdüsen
Einspritzdüsen werden eingesetzt, um den Kraftstoff präzise zu zerstäuben und im Brennraum zu verteilen, sodass die Verbrennung optimal abläuft. Gleichzeitig dichtet die Düse das Kraftstoffsystem gegen den Brennraum zuverlässig ab.
Technische Merkmale
Das Führungsspiel beweglicher Teile liegt bei 0,002 mm.
Der Kraftstoff wird mit einem Druck von bis zu 2 000 bar in den Brennraum eingespritzt.
Die Einspritzmenge variiert zwischen 1 mm³ und 350 mm³ (diese Menge wird mit 2 000 km/h durch eine 0,25 mm² große Öffnung gedrückt.
Die Einspritzung erfolgt bedeutend schneller als ein Augenblinzeln.

## Slide 33: Drallkanal zur Unterstützung der Luftverwirbelung
Ansaugkanal
Einlaßventil
Drallkanal
Durch eine hohe Luftgeschwindigkeit und eine intensive Luftverwirbelung während des Einlaßvorgangs wird der Zündverzug verkürzt.
Weitere Faktoren, die sich positiv auf die Gemischbildung auswirken:
 hoher Einspritzdruck
 Einspritzdüse mit hoher Lochzahl
 hohe Temperatur im Brennraum
 besondere Brennraumgestaltung