## Slide 1
Motorcharakteristik,
Motorenprüfung und
– Beurteilung

## Slide 2: Inhalte
Geschichte Schleppertest
Normen - Motortest
Konkrete Leistungsmessungen
  Vollastkennlinie
  Messwerte und -Bereiche und deren Bedeutung
  DLG Power-Mix
Verbrauchsmessungen
  Muscheldiagramm
  Emissionsmessungen

## Slide 3: Geschichte der Schleppertests in Deutschland
1913 erste Traktor- und Motorpflugtest in Kleinwanzleben
1928: Bau des Schlepperprüffeldes in Bornim bei Berlin nach amerkanischen Vorbild
nach dem zweiten Weltkrieg testet das KTL auf hochschul- und herstellereigenen Prüfständen
1949: Umbau eines US-Militärfahrzeugs zum Zugleistungsmesswagen, Umzug nach Marburg
1954: Bezug des Prüffeldes in Darmstadt-Kranichstein
1968: die DLG übernimmt die Testtätigkeit, Inbetriebnahme des heutigen Prüffeldes in Groß-Umstadt
1971 Inbetriebnahme des ersten Messwagens mit Wirbelstrombremse
Messeinrichtungen und Prüffeld werden kontinuierlich auf die aktuellen Anforderungen abgestimmt

## Slide 4
Definierte Rahmenbedingungen sind die Basis für die Vergleichbarkeit von Ergebnissen

## Slide 5: DIN-, SAE-, ISO oder ECE-PS
DIN (Deutsche Industrie-Norm)
= Leistung eines Motors der selbstständig funktioniert
d.h. mit Kraftstoff-, Wasser- und Einspritzpumpe und mit Luftfilter, Auspuff, Lüfter und Lichtmaschine
SAE (Society of Automotiv Engineers –Norm)
= Leistung eines Motors
der lediglich die Kraftstoffpumpe antreibt (künstliche Ernährung)
Leistungsangabe des gleichen Motors ist nach SAE-Messungen höher
von SAE nach DIN müssen etwa 5 – 10 % abgezogen werden
Früher

## Slide 6: Normen

## Slide 8
ISO TR14396
Diese Messnorm berücksichtigt nur die Leistungsverluste durch Schalldämpfer und Luftfilter. Die gesamten Leistungsverluste für das Kühlsystem (Lüfter und Kühlradiator) bleiben aber unberücksichtigt.

## Slide 9
EG 97/68 (oder 2000/25/EG)
Diese Messnorm wird für die Abgasmessung der Motoren verwendet. Der Leistungsverlust durch den Lüfter ist nicht berücksichtigt.

## Slide 10
2000/25/EG
Diese Messnorm wird für die Abgasmessung der Motoren verwendet. Der Leistungsverlust durch den Lüfter ist nicht berücksichtigt.

## Slide 11
• ECE R24
Bei dieser Messnorm werden Leistungsverluste der Komponenten wie Kühler und Schalldämpfer berücksichtigt. Auch der Lüfter ist angebaut. Bei Viskolüftern darf dieser allerdings mit maximalem Schlupf betrieben werden. Das heißt: der Lüfter dreht nur mit sehr geringer Drehzahl mit.

## Slide 12
DIN 70020
Bei der Messung der Motorleistung nach dieser deutschen Norm werden die Leistungsverluste der gesamten Motorperipherie (unter anderem Lüfter, Kühler, Schalldämpfer) berücksichtigt.

## Slide 13
Wie alte DIN 70020 jedoch klar definierte Umgebumgsbedingungen

## Slide 14: Die Motorleistungsmessungen
Einen deutlichen Einfluss auf die Messungen hat der Kühlerventilator (bei 100 kW Motor bis zu 5 kW und mehr Leistungsaufnahme). Ähnliches gilt für Klimaanlage und Luftkompressor.
Trotz Motoren mit Überleistung und Konstantleistungscharakteristik ist die Leistung bei Nenndrehzahl noch eine geeignete Vergleichsebene, da die Maximalleistung bei unterschiedlichen Drehzahlen erreicht wird.
Zapfwellenleistung
Hier werden die Verluste durch Nebenaggregate wie Hydraulikpumpe, Klimakompressor sowie die Getriebeverluste berücksichtigt.
Messung an der Wirbelstombremse im Praktikum

## Slide 15: Leistungsangaben im Vergleich
Film

## Slide 16: Wirbelkammmer- Vorkammermotoren
Hauptbrennraum
Verbindungskanal
Glühkerze
Einspritzdüse (Zapfendüse)
Wirbelkammer
Charakteristik
Einfache Zapfendüse
Düsenöffnungsdruck 100–120 bar
Geringer Einspritzdruck (unter 500 bar)
Weites Verdichtungsverhältnis
Geringer Verdichtungsdruck
Kraftstoffunempfindlich
Starthilfe erforderlich
Kraftstoffverbrauch hoch
Abgase jenseits jeder heutigen Norm

## Slide 17: Wesentliche Meilensteine bei der Motorentwicklung
Direkteinspritzer 15 -20% weniger Verbrauch
Brennraumgestaltung, Drallkanal Verwirbelung im Zylinderraum
Turbolader mit Ladeluftkühlung Baukastenerweiterung, Drehmomentanstieg, Leitungssteigerung, Geräuschdämpfung
Höhere Einspritzdrücke Leistungssteigerung, geringerer Verbrauch
Mehrlochdüsen Brennraumoptimierung
Vierventiltechnik zentrierte Einspritzung, Brennraumoptimierung
Turbolader mit variabler Turbinengeometrie Motorcharakteristik
Common Rail Motorcharakteristik, Verbrauch
Optimierung der Kühlung Leistungssteigerung –
Nettoenergie - Outcome
Kraftstoffoptimierung höhere Energiedichte, geringerer Verbrauch, Emmisionen
Abgasrückführung Grenzwerte Stickoxide
Wichtige Effekte
Die Entwicklung im Motorenbau ging bisher nur in eine Richtung:
zu mehr Wirtschaftlichkeit, also mehr Leistung aus weniger Hubraum
Derzeit findet eine Überlagerung statt: Einhaltung der Abgasnormen

## Slide 18: Turbolader mit Ladeluftkühlung - Funktionsprinzip
Turbolader
Kalte Ansaugluft mit hohem Sauerstoffgehalt
Ansaugluft wird erwärmt (bis 120 °C), der Sauerstoffgehalt nimmt stark ab (Verdichtung von 0,8 auf 1,0 bar)
gekühlte Ansaugluft mit höherem Sauerstoffgehalt
Ladeluftkühler
Motor
Der Motor bekommt mehr Sauerstoff:
 saubere Verbrennung
 mehr Leistung
 geringere thermische Belastung
 hervorragende Motorcharakteristik
geringerer Kraftstoffverbrauch
kleineres Bauvolumen des Motors

## Slide 19
Drei- und Vierventiler ermöglichen zentrale Anordnung der Einspritzdüse
 Gleichmäßige Kraftstoffverteilung im Brennraum
 Weniger Drall erforderlich
 Bessere Abgaswerte
 Geringfügig reduzierter Verbrauch aufgrund geringerer Strömungsverluste
 Bessere Zylinderfüllung, vor allem beim Saugmotor

## Slide 20
4V-CommonRail
„Common Rail“ = gemeinsame Schiene – nur bei diesem Speichereinspritzsystem erfolgt die Druckerzeugung unabhängig von der Einspritzung
Einspritzmenge und Zeitpunkt werden über das Magnetventil gesteuert
Innerhalb des Kennfeldes frei wählbarer Einspritzdruck
Hohes Druckangebot auch bei niedrigen Drehzahlen
Flexibler Einspritzbeginn mit Vor- und Nacheinspritzbeginn möglich
Durch Voreinspritzung sanfter Druckanstieg und weiche Verbrennung.
Dadurch ruhiger Motorlauf und bessere Abgase

## Slide 21: Luftverbrauch/ Schadstoffe/ Umweltbelastung
Wie viel Luft benötigt ein Dieselmotor?
Annahme:
2000 U/min
4 l Hubraum bei 4 Zylinder = 1 l/ Zylinder
2 Kurbelumdrehungen = ein volles Arbeitspiel = 1 x Ansaugen
Berechnung:
2000 U/min/ 2 Kurbelumdrehungen pro Spiel x 4 Zylinder
= 4000 l/min
x Faktor 1,5 bis 2 durch Turbolader = 6000 – 8000 l/min
Luftzusammensetzung
78% Stickstoff
21% Sauerstoff
1% Spurengase

## Slide 22: Drehmoment
Kurz vor dem oberen Totpunkt wird Diesel in den Zylinderaum eingespritzt, der sich mit der komprimierten Luft vermischt
Es erfolgt zeitverzögert die Selbstzündung und Explosion (Zündverzug)
Der Kolben wird nach unten gedrückt und führt im Zylinderraum eine geradlinige Bewegung aus
Die Bewegung und Kraft wird mittels Pleulstange auf die Kurbelwelle übertragen und dort in eine Drehbewegung bzw. Drehkraft umgewandelt – es entsteht ein Drehmoment und eine Drehzahl
Drehmoment x Drehzahl = Leistung

## Slide 23: Leistung
Drehzahl [U/min] x Drehmoment [Nm]
9550 (Faktor)
= 104,7 kW
Beispiel:
2000 U/min x 500 Nm
9550
1m
100 g
= 1 Nm
500 Nm | 
50 kg | 1 m
100 kg | 0,5 m
200 kg | 0,25 m
= Leistung [kW]
Geradlinige
Kolbenbewegung
Drehbewegung an der Kurbelwelle
Leistung (W) = Geschw. (m/sec) x Kraft (N)
(Kreisumfang x Drehzahl) x Kraft = Leistung in W
2 x 1m x 3,14 (π) x 2000U/min/60sec x 500 N = 104.666,667 W
= 104,7 kW
= ~ 0,981 Nm

## Slide 24: Drehzahlbereich eines Schleppermotors
Startdrehzahl
Drehzahl beim starten
(Verbrennungsmotoren benötigen eine Mindestdrehzahl um ihre Funktion aufrecht zu halten)
Nenndrehzahl
Motordrehzahl, auf die der Motor zum Erreichen seiner Nennleistung konstruktiv ausgelegt ist
Maximale Drehzahl
Abregelbereich
hier wird der Motor runtergeregelt und verliert deutlich an Leistung
ca. 1000 U/min ca. 2000 – 2500 U/min
Drehzahl [U/min]

## Slide 25: Motorprüfstand der DLG in Groß-Umstadt

## Slide 26: Wirbelstrombremse
Eine Wirbelstrombremse ist eine Bremse, die Wirbelstromverluste einer im Magnetfeld bewegten Metallscheibe zur Bremsung nutzt.
Im Praktikum wird die Wirbelstrombremse eingesetzt, um an der Zapfwelle einen Traktor ausgehend von Vollgas (Messung mit vollgespannten Regler – Einstellung bleibt auf Vollgas) in Stufen auf eine bestimmte Drehzahl runter-zu-bremsen.
Das entsprechende Drehmoment (und die zugehörige Leistung) wird bei jeder dieser Drehzahlstufen ermittelt – es entwickelt sich eine entsprechende Drehmoment- und Leistungskurve in Abhängigkeit von der Drehzahl (Vollastkennlinie).
Funktion
Bewegt sich eine Metallplatte in einem Magnetfeld, werden in ihr Spannungen induziert, die wiederum durch den elektrischen Widerstand der Metallplatte und ihrer Geometrie Wirbelströme zur Folge haben.
Die Ströme erzeugen selbst wieder ein Magnetfeld, das dem äußeren entgegengesetzt ist (Lenzsche Regel).
Der elektrische Widerstand der Metallplatte bildet für die Wirbelströme einen ohmschen Verbraucher, wodurch die Bewegungsenergie in Wärme umgesetzt wird.
Die Magnetisierbarkeit der Metallplatte spielt keine Rolle, allein die elektrische Leitfähigkeit ist entscheidend.
Film

## Slide 27: Ablauf der Messung im Praktikum
Die Zapfwelle des Messtraktors wird über die Gelenkwelle mit der MAHA-Wirbelstrombremse verbunden.
Es erfolgt zunächst ein Systemabgleich – Schaffung einer Kommunikationsebene zur Datenübertragung
Der Traktor muss für die Messung und die Darstellung der Ergebnisse zunächst näher definiert werden
Im Praktikum führen wir eine diskrete Messung durch und ermitteln die Vollastkurve
Gemessen wird zunächst das Drehmoment in Abhängigkeit der Belastung (Bremsung), die Leistung wird vom System errechnet

## Slide 28: Ablauf der Messung im Praktikum
Definition Traktor

## Slide 29: Messung im Praktikum

## Slide 30: Messung im Praktikum

## Slide 31: Alter Motor

## Slide 32: Motor - Steyr
Drehmomentanstieg
Drehzahlabfall
Konstantleistungsbereich
Nenndrehzahl

## Slide 33: Motorkennlinie - Drehzahlbereiche
Chart: Motordrehzahl n [min.-1]
| 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300
Leistung | 69.0151 | 80.402 | 110.5528 | 129.7688 | 139.1457 | 147.7387 | 158.2915 | 167.2362 | 175.9799 | 182.7136 | 177.5879 | 174.8744 | 166.7337 | 154.7739 | 0
Drehmoment | 763 | 800 | 1000 | 1076 | 1065 | 1050 | 1050 | 1040 | 1030 | 1010 | 930 | 870 | 790 | 700 | 0
Start der Messung
M
P
Leerlaufdrehzahl
Nenndrehzahl
Maximaldrehzahl
[3]
[3]
[5, angepasst]
Notes: Drehmomentkurve
- DM Nenndrehzahl 
Maximale Drehmoment  DM-Anstieg  Drehzahlabfall (gestrichelte Linie)
- Anfahrmoment (sollte höher als NennDreh)
Leistungskurve (Volllastkennlinie) vom Traktor
- Nennleistung
- Konstant Leistung
- Maximalleistung (Punkt)
- Überleistung (Differenz zwischen Pmax und Pnenn)

## Slide 34: Motorkennlinie - Drehmoment & Drehzahl
Chart: Motordrehzahl n [min.-1]
| 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300
Leistung | 69.0151 | 80.402 | 110.5528 | 129.7688 | 139.1457 | 147.7387 | 158.2915 | 167.2362 | 175.9799 | 182.7136 | 177.5879 | 174.8744 | 166.7337 | 154.7739 | 0
Drehmoment | 763 | 800 | 1000 | 1076 | 1065 | 1050 | 1050 | 1040 | 1030 | 1010 | 930 | 870 | 790 | 700 | 0
Start der Messung
M
P
Drehmomentanstieg (aM):
a x 100 %
Drehzahlabfall (B):
an x 100 %
Anfahrmoment (C):
C = x 100 %
Maximales Drehmoment
[5, angepasst]
Nenndrehzahl
Notes: Drehmomentkurve
- DM Nenndrehzahl 
Maximale Drehmoment  DM-Anstieg  Drehzahlabfall (gestrichelte Linie)
Anfahrmoment (sollte höher als NennDreh)
Je höher der Drehmomentanstieg, desto weniger sinkt die Drehzahl bei schwerer Last bspw. in der Bodenbearbeitung.
-Leistung in die Länge Ziehen durch Mehrfacheinspritzung
-langer optimaler Drehzahlbereich, mit ähnlichem Drehmoment  erleichert den Betrieb im Optimum
Leistungskurve (Volllastkennlinie) vom Traktor
- Nennleistung
- Konstant Leistung
- Maximalleistung (Punkt)
- Überleistung (Differenz zwischen Pmax und Pnenn)

## Slide 35: Motorkennlinie – Beispiel roter Traktor
Chart: Motordrehzahl n [min.-1]
| 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300
Leistung | 69.0151 | 80.402 | 110.5528 | 129.7688 | 139.1457 | 147.7387 | 158.2915 | 167.2362 | 175.9799 | 182.7136 | 177.5879 | 174.8744 | 166.7337 | 154.7739 | 0
Drehmoment | 763 | 800 | 1000 | 1076 | 1065 | 1050 | 1050 | 1040 | 1030 | 1010 | 930 | 870 | 790 | 700 | 0
Start der Messung
M
P
Maximales Drehmoment
Drehmomentanstieg (aM):
49,8 % x 100 %
Drehzahlabfall (B):
45 % x 100 %
Anfahrmoment (C):
109 % = x 100 %
Drehzahlabfall
aM
[3]
[5, angepasst]
Nenndrehzahl
Notes: Drehmomentkurve
- DM Nenndrehzahl 
Maximale Drehmoment  DM-Anstieg  Drehzahlabfall (gestrichelte Linie)
- Anfahrmoment (sollte höher als NennDreh)
Leistungskurve (Volllastkennlinie) vom Traktor
- Nennleistung
- Konstant Leistung
- Maximalleistung (Punkt)
- Überleistung (Differenz zwischen Pmax und Pnenn)

## Slide 36: Motorkennlinie - Leistung
Chart: Motordrehzahl n [min.-1]
| 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300
Leistung | 69.0151 | 80.402 | 110.5528 | 129.7688 | 139.1457 | 147.7387 | 158.2915 | 167.2362 | 175.9799 | 182.7136 | 177.5879 | 174.8744 | 166.7337 | 154.7739 | 0
Drehmoment | 763 | 800 | 1000 | 1076 | 1065 | 1050 | 1050 | 1040 | 1030 | 1010 | 930 | 870 | 790 | 700 | 0
Start der Messung
M
P
Konstantleistungsbereich (K)
K x 100 %
Überleistung (PÜ):
PÜ
Maximale Motorleistung Pmax
[3]
[5, angepasst]
Notes: Drehmomentkurve
- DM Nenndrehzahl 
Maximale Drehmoment  DM-Anstieg  Drehzahlabfall (gestrichelte Linie)
- Anfahrmoment (sollte höher als NennDreh)
Leistungskurve (Volllastkennlinie) vom Traktor
- Nennleistung
- Konstant Leistung  Drehzahlbereich in dem die Maximale Leistung bei Nennleistung aufrechterhalten wird
- Maximalleistung (Punkt)
- Überleistung (Differenz zwischen Pmax und Pnenn)

## Slide 37: Motorkennlinie – Beispiel roter Traktor
Chart: Motordrehzahl n [min.-1]
| 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300
Leistung | 69.0151 | 80.402 | 110.5528 | 129.7688 | 139.1457 | 147.7387 | 158.2915 | 167.2362 | 175.9799 | 182.7136 | 177.5879 | 174.8744 | 166.7337 | 154.7739 | 0
Drehmoment | 763 | 800 | 1000 | 1076 | 1065 | 1050 | 1050 | 1040 | 1030 | 1010 | 930 | 870 | 790 | 700 | 0
M
P
Konstantleistungsbereich (K)
Überleistung (PÜ):
28 kW 158 kW
Maximale Motorleistung Pmax
K
PÜ
[3]
Notes: Drehmomentkurve
- DM Nenndrehzahl 
Maximale Drehmoment  DM-Anstieg  Drehzahlabfall (gestrichelte Linie)
- Anfahrmoment (sollte höher als NennDreh)
Leistungskurve (Volllastkennlinie) vom Traktor
- Nennleistung
- Konstant Leistung
- Maximalleistung (Punkt)
- Überleistung (Differenz zwischen Pmax und Pnenn)

## Slide 38: Motorkennlinie – Kraftstoffverbrauch
Absoluter Verbrauch (l/h)
Spezifischer Verbrauch (g/kWh)
[3]
[5, angepasst]
Notes: Drehmomentkurve
- DM Nenndrehzahl 
Maximale Drehmoment  DM-Anstieg  Drehzahlabfall (gestrichelte Linie)
- Anfahrmoment (sollte höher als NennDreh)
Leistungskurve (Volllastkennlinie) vom Traktor
- Nennleistung
- Konstant Leistung
- Maximalleistung (Punkt)
- Überleistung (Differenz zwischen Pmax und Pnenn)

## Slide 39: Praktikum 2019 - Claas Arion 550

## Slide 40
Quelle: F. Uhlig, DLG Prüfstelle

## Slide 41
Alter Motor
Moderner Motor
Maximalleistung bei
Nenndrehzahl
Maximalleistung bei reduzierter Drehzahl
Überleistung
Konstantleistung
geringer spezifischer Verbrauch

## Slide 42: Definitionen
Nenndrehzahl: Motordrehzahl, auf die der Motor zum Erreichen seiner Nennleistung konstruktiv ausgelegt ist. Bei Traktoren liegt im Allgemeinen die Nenndrehzahl bei 2100 bis 2500 U/min.
Nenndrehmoment: Drehmoment bei Nenndrehzahl (MN)
Nennleistung: Leistung bei Nenndrehzahl (PN)
Mmax : Maximale Drehmoment
Pmax : Maximale Leistung
Vollastkennlinie: beschreibt die Abhängigkeit der Drehzahl unter Belastung vom Drehmoment des Motors bei voll gespanntem Regler (Vollgas)
Die Motorleistung ist das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl

## Slide 43: Definitionen
Drehmomentanstieg: Differenz des Drehmoments bei Nenndrehzahl (Mn) zum maximalen Drehmoment (Mmax) (in % des Drehmoments bei Nenndrehzahl)
Drehmomentanstieg in % = (Mmax – MN)/ MN x 100
Drehzahlabfall: Drehzahlbereich in % um den die Motordrehzahl von Nenndrehzahl bis zum max. Drehmoment abfällt.
Drehzahlabfall in % = (nN – nMax)/ nN x 100
Überleistung: Plus an Leistung gegenüber der Leistung bei Nenndrehzahl
Konstantleistungsbereich: Der Drehzahlbereich, bei Motoren mit Überleistung, von PN - bis die Leistung bei fallender Drehzahl wieder die Nennleistung erreicht

## Slide 45: MotorkennlinieProfi
Darstellung von Leistung und Drehmoment der Zeitschrift Profi, hier Fendt 818 Vario
Nenndrehzahl
Konstantleistung
Drehmomentanstieg
Drehzahlabfall
P max.
Mmax.
Überleistung

## Slide 47: Beispiel für guten Standard (DLG Messung)

## Slide 48: Charakteristik Motor J.D. Vergleich 42V-CR u.

## Slide 49: Lüfterleistungsaufnahme

## Slide 50: Power Boost (Zusatzleistung) an der Zapfwelle
Das Drehmoment an der Zapfwelle
wird von Sensoren gemessen, die das Kraftstoff-Einspritzsystem steuern, um mehr
Drehmoment freizugeben, wenn man schwierige Bedingungen zu bewältigen hat.
Sobald die Belastung abnimmt, sinkt auch die Leistung wieder ab, was einen
perfekten Ausgleich zwischen optimaler Leistungsabgabe und bestmöglichem
Kraftstoffverbrauch zur Folge hat.

## Slide 51: Motoren mit Power-Boost

## Slide 54: 100 PS im Vergleich

## Slide 56: Volllastdiagramm mit Verbrauch
Verbrauch
B = absoluter Verbrauch
[kg/h]
Steigt mit der Drehzahl
be = spezifischer Verbrauch
[g/kWh] geringste Werte bei der stärksten Belastung

## Slide 57
Quelle: F. Uhlig, DLG Prüfstelle

## Slide 60: Dichte-Temperaturverhältnis verschiedener Kraftstoffe
03 2 ER 113
Remmele
Quelle: Tschöke, H. 1997

## Slide 61: Viskositätsverlauf von Rapsöl verschiedener Raffinationsstufen und Dieselkraftstoff
03 2 ER 048
Remmele • Thuneke • Widmann • Wilharm

## Slide 62: Definitionen
Kraftstoffverbrauch:
Motorkennfeld: zeigt den spezifischen Kraftstoffbedarf eines Motors für den gesamten Lastbereich, d.h. bei unterschiedlicher Leistungsabnahme, in Form eines Muscheldiagrammes
B = absoluter Kraftstoffverbrauch (B) in kg/h (steigt mit der Motordrehzahl parallel zu Motorleistung an
be = spezifischer Kraftstoffverbrauch/ Leistung in g/kWh o. kg/ kWh
Dichte Kraftstoff: 0,82

## Slide 64: Motorkennfeld

## Slide 65: Muscheldiagramm II

## Slide 67: Daten Fendt 720

## Slide 68: DLG Power Mix
Auf Basis typischer Arbeitsbelastungen eines Traktors in der Praxis hat die DLG-Prüfungskommission 14 Belastungszyklen festgelegt, unter denen der Kraftstoff- und AdBlue-Verbrauch, die Leistungsfähigkeit und letztendlich die Energieeffizienz des Gesamtfahrzeugs bestimmt werden. Die Belastungszyklen spiegeln typische Feld- und Transportarbeiten sowohl im Teil- als auch Volllastbereich wider. Geprüft werden reine Zugarbeiten, z. B. mit Pflug oder Grubber, sowie gemischte Arbeiten, die neben dem Fahrantrieb die Zapfwelle und das Hydrauliksystem belasten. Dies ist beispielhaft während Feldarbeiten mit Kreiselegge, Mähwerk, Stalldungstreuer oder Ballenpresse der Fall. Auch schwere und leichte Transportarbeiten werden abgebildet, um die Effizienz auf der Straße zu testen und so eine Gesamtaussage über die Energieeffizienz von Traktoren im praktischen Einsatz unter reproduzierbaren Bedingungen zu erhalten.

## Slide 69
Zugleistung
Zapfwellenleistung
Hydraulikleistung
Zugleistung
Zapfwellenleistung
Zugleistung

## Slide 70
Zugleistung
Zugleistung
Zapfwellenleistung
Zugleistung
Zapfwellenleistung
Hydraulikleistung

## Slide 71
Film

## Slide 76: DLG-Datenblatt zum PowerMix

## Slide 78: 8-Stufen Test Typ C1 nach ISO8178 für Abgasprüfung
P= 80%
P= 60%
P= 40%
P= 100%
15
15
15
15
10
10
10
10
15
Gewichtung in %
Bei mittlerer Motorauslastung: ca. 52%

## Slide 82
ROPS = roll over protection