## Slide 1: UE-Getriebe
3. Triebwerk
3. 1. Kupplung
3.2.1. Anforderungen
3.2.2. Grundaufbau
3.2.3. Getriebeelemente
3.2.3.1. Zahnräder, Lager und Planetengetriebe
3.2.4. Getriebeplan
3.1.1. Mechanische Kupplung
3.1.2. Hydraulische Kupplung
3.2. Gestufte Getriebe
3.3.1. Hydraulische stufenlose Getriebe
3.3.2. Mechanische stufenlose Getriebe
3.3.3. Leistungsverzweigte Getriebe
3.2.3.2. Schaltstellen
3.3. Stufenlose Getriebe

## Slide 2
3. Triebwerk
3. 4. Endtrieb
3.4.1. Differentialgetriebe
3.5. Zapfwellengetriebe
UE-Getriebe

## Slide 3: Übersicht
Motor
Allrad-Vorderachse
Turbolader
Schaltgetriebe
Ausgleichsgetriebe
Turbokupplung
Fahrkupplung
Zapfwellenkupplung
Zapfwellengetriebe
Kraftheber
Portal-Endantrieb

## Slide 4: Schematische Übersicht
1 Motor
2 Turbokupplung (Pumpenrad)
3 Turbokupplung (Turbinenrad)
4 Einscheiben-Fahrkupplung
5 Getriebeeingangswelle
6 Hohlwelle für Zapfwellenantrieb
7 Zapfwellenlamellenkupplung

## Slide 5: Kupplung
Eine Kupplung ist ein Maschinenelement zur starren, elastischen, beweglichen oder lösbaren Verbindung zweier Wellen. Eine nicht starre Kupplung kann neben einer formschlüssigen auch eine kraftschlüssige Verbindung sein. Durch die Verbindung wird es möglich, zwischen beiden Wellen Rotation und damit Drehmoment und letztlich mechanische Arbeit zu übertragen.
Kraftschlüssige Kupplungen (Reibkupplungen) sind besonders als lösbare Kupplungen und selbstlösende Kupplungen (Rutschkupplungen) bei Überlast (wozu auch Anlauf und Anfahren gehören) geeignet. Sie können mehr als eine oder zwei kraftschlüssige Flächenkontakte haben (zum Beispiel bei Ausrüstung mit mehreren Lamellen).
Formschlüssige Kupplungen sind einfacher gebaut. Sie schließen Schlupf in der Übertragung aus, bieten aber keinen Schutz bei Überlast (außer bei zusätzlicher Sollbruchstelle, zum Beispiel mit Scherstift). Ausführungsformen sind zum Beispiel Klauenkupplungen und Zahnkupplungen.

## Slide 6: Wellenkupplungen (formschlüssig)
Wellenkupplungen

## Slide 7
Überlastkupplungen

## Slide 8: Aufgaben Fahrkupplung
Wozu dient eine Fahrkupplung ?
 Motordrehmoment auf das Getriebe übertragen
 weiches und ruckfreies Anfahren ermöglichen
 Kraftfluss zum Schalten von Gängen zwischen Motor und Getriebe unterbrechen
 Motor und Kraftübertragungsteile vor Überlastung schützen
 Drehschwingungen dämpfen
Der Verbrennungsmotor muss mit einer gewissen Mindestdrehzahl drehen, um das zum Anfahren not-wendige Drehmoment abgeben zu können. Zum ruckfreien Anfahren muss die Kupplung durch Schlupf eine Drehzahlangleichung zwischen Motor und Getriebe durchführen.
Reibkupplungsarten :
Aufgaben einer Fahrkupplung :
 Einscheibenkupplung
 Doppelkupplung
 Lamellenkupplung

## Slide 10: Einscheibentrockenkupplung
Ausrückhebel
Kurbel-welle
Schwungrad
Getriebe-eingangswelle
Ausrücklager
Druckplatte
Kupplungs- oder Mitnehmerscheibe
geöffnet
geschlossen

## Slide 12: Kupplungsscheiben
Kupplungsscheibe ohne Belagfederung
Kupplungsscheibe mit Belagfederung

## Slide 13: Doppelkupplung Lamellenkupplung
Doppelkupplung
Lamellenkupplung
Mitnehmerscheibe Zapfwellenkupplung
Mitnehmerscheibe Fahrkupplung
Hydraulikzylinder
Getriebeeingangswelle

## Slide 15: Lamellenkupplung

## Slide 16: Strömungskupplungen
Pumpenrad
Turbinenrad
zum Getriebe
vom Motor

## Slide 17: Flüssigkeitskupplung (Turbokupplung)
Motorstillstand
Motor ca. 700 min -1
Motor ca.1100 min -1
Turbokupplung kraftschlüssig
Ölstrom

## Slide 18: Strömungskupplung mit Verdrängungskammer
Verdrängungskammer
Stillstand
Anfahren
Motordrehzahl 1400 min -1

## Slide 19: Strömungskupplungen
Vorteile
Stufenloses verschleißloses Anfahren durch Gasgeben
Schonung des Getriebes
Schonung des Bodens (Grasnabe) und der Reifen durch weichen Drehmomentaufbau
Halten am Hang möglich bzw. vereinfacht
Weniger schalten und kuppeln (Komfort)
Fahrkupplung wird weniger beansprucht (weniger Verschleiß)
Kein Abwürgen des Motors (Komfort)
Nachteile
Traktor in der Anschaffung teurer
ca. 2 -3 % Wirkungsgradverlust und Kraftstoffverbrauch
Überhitzungsgefahr bei Fehlbetätigung

## Slide 20: Strömungskupplungen

## Slide 21: Hydrodynamischer Wandler
Pumpenrad
Leitrad
Zapfwelle
Getriebe-eingangswelle
Turbinenrad
Überbrückungs-kupplung
Besondere Eigenschaften des hydro-dynamischen Drehmomentwandlers :
 kein mechanischer Verschleiß
 geschmeidiger Anfahrvorgang
 Motor kann nicht abgewürgt werden
 Drehmomentverstärkung
 Drehmomentstöße und Drehschwing-ungen werden gedämpft
 geräuscharmer Lauf

## Slide 22: Hydrodynamischer Wandler

## Slide 23: Strömungskupplung - Wirkungsgrad -
Hydrodyn. Wandler
Strömungskupplung
Wirkungsgrad 
Drehzahlverhältnis (Pumpen-/Turbinenrad)
Überbrückungskupplung

## Slide 24: Gestufte Getriebe
Aufgaben Schaltgetriebe:
 Anpassung der Fahrgeschwindigkeit
 Untersetzung der hohen Motordrehzahl
 Erhöhung und Anpassung des Drehmoments
 Umkehr der Fahrtrichtung
 Antrieb von Nebenabtrieben (z. B. Zapfwelle, Allrad)
Je höher die Gangzahl, um so besser die Abstufung des Getriebes
Wichtig hierbei ist:
 jeder Gang hat eine eigene Übersetzung bzw. Geschwindigkeit
 besitzt das Getriebe einen logischen Schaltaufbau
Nachteil:
 je höher die Gangzahl, desto teurer das Getriebe
 Wirkungsgrad nimmt mit zunehmender Gangzahl ab

## Slide 25: Getriebe
Aufgaben:

## Slide 26: Wandeln von Drehzahl und Drehmoment
Links Rechts
Antrieb Abtrieb
Drehzahl
hoch klein
Drehmoment
klein hoch

## Slide 28: Getriebe Möglichkeiten

## Slide 29: Anforderung an Traktorschaltgetriebe
 möglichst viele Gänge (mind. 7) im Hauptarbeitsbereich von 4 - 12 km/h
70 % aller Arbeiten werden in diesem Bereich durchgeführt.
 kleinste Geschwindigkeit bei Motornenndrehzahl ca. 1,5 km/h
 Anfahrgeschwindigkeit max. 6 - 7 km/h bei Nenndrehzahl für Straßenfahrt, aus denen nach dem Anfahren
ohne Gruppenwechsel in höhere Gänge geschaltet werden kann.
 Transportgeschwindigkeit 40, 50 km/h, möglichst mit reduzierter Motordrehzahl
 Wendegetriebe (vorwärts, rückwärts), optimal abgestufte Rückwärtsgänge
 leichte, schnelle und eindeutige Schaltbarkeit aller Gänge
 teillastschaltbare bzw. vollastschaltbare Gänge
 guter Wirkungsgrad des Getriebes um 90-95%
 hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
 geringer Wartungsaufwand

## Slide 30: Studie zu Arbeiten und deren Verteilung im Lastenspektrum eines Standart-Schlepper (ca. 1975)

## Slide 31: Einflussfaktoren Getriebeverluste

## Slide 32: Übersetzung

## Slide 33: Übersetzung

## Slide 34: Übersetzung

## Slide 35: Getriebeart -Form

## Slide 36: Systematik Getriebe

## Slide 37: Fahrgetriebearten

## Slide 38: Mechanisches Schaltgetriebe und Hinterachse
Blockkraftheber
Planetenendtrieb
Eingangswellen für Schaltgetriebe und Zapfwelle
Schalthebel
Schaltgetriebe

## Slide 39: Beispiel Getriebeabstufung

## Slide 40: Schalteinrichtungen von Stufengetrieben
Schieberadschaltung
Klauenschaltung
Synchronschaltung
Lastschaltung

## Slide 41: Bauelemente Synchronschaltung
Synchronring
Schaltmuffe
Zahnrad (Losrad)

## Slide 42: Synchronschaltung
ansynchronisieren
Kraftschlüssiges Zahnrad

## Slide 43: Schaltvorgang Synchrongetriebe 1
1
1
3
3
2
4
2
4

## Slide 44
1
1
3
3
2
4
2
4
Schaltvorgang Synchrongetriebe 2

## Slide 45: Schnittbild 4-fach Lastschaltgetriebe
Turbokupplung
Lastschaltkupplungen
Fahrkupplung
6-Gang Schaltgetriebe
Allradkupplung
Hinterachse
Kriechganggetriebe

## Slide 46
Turbokupplung
Frontzapfwelle
Lastschaltkupplungen
Lastschalt-Wendesatz
Fahrkupplung
6-Gang Schaltgetriebe
Kriechganggetriebe
Allradkupplung
Zapfwellenstrang
540/1000
750/1400
Kardanbremse
Allrad
Zapfwellen
Kriechgänge
Arbeitsgänge
Schema eine 4-fach Lastschaltgetriebes

## Slide 47: Neue Folien
FH Triesdorf
Prof. Dr. U. Groß
Traktoren
Quelle:
FEIn

## Slide 48: Vierstufige Lastschaltung

## Slide 49: Stufenlose Getriebe
Arten von stufenlosen Getrieben (CVT):
 mechanisch (Keilriemen-Verstellgetriebe, Kettenwandler)
 hydrostatisch (Fahrantrieb Mähdrescher, Selbstfahrhäcksler)
 hydrostatisch, leistungsverzweigt (hydrostatische und mechanische Kraftübertragung,
Beispiel dafür sind stufenlose Getriebe von Claas, Fendt, Steyr Antriebstechnik, ZF)
 elektrisch (Dieselmotor treibt einen Generator an, dieser erzeugt Strom für einen
Elektromotor, der die Funktion eines stufenlosen Getriebes übernimmt).
In Zukunft könnte eine Brennstoffzelle den Dieselmotor und den Generator ablösen.
(CVT = continuously variable transmission)

## Slide 50: Vor- und Nachteile stufenloser Getriebe
Vorteile von stufenlosen Getrieben (CVT):
 Stufenlose Änderung der Fahrgeschwindigkeit ohne Schalten und Zugkraftunterbrechung
 optimale Motorauslastung, d. h. optimaler Betriebspunkt des Motors kann angefahren werden
 höhere Flächenleistung, geringerer Kraftstoffverbrauch pro Flächeneinheit
 Entlastung des Fahrers durch Automatisierungsmöglichkeiten (z. B. Grenzlastregelung)
 Erhöhter Bedienkomfort durch geringe Bedienkräfte
 Konstante , gleichbleibende Motordrehzahl durch stufenlose Geschwindigkeitsanpassung
 Erhöhter Fahrkomfort (keine Schaltstöße mehr)
 Gleichmäßig hohe Auslastung von z. B. Bodenbearbeitungsgeräten
Nachteile von stufenlosen Getrieben (CVT):
 schlechterer Wirkungsgrad (Ausnahme: hydrostatisch, leistungsverzweigte Getriebe)
 Geräuschpegel ?
 Herstellkosten ?

## Slide 51: Keilriemenverstellgetriebe = Variator
Spiralfeder
Langsame Übersetzung
Schnelle Übersetzung
Abstand der Seitenscheiben ist variabel

## Slide 52: Kettenwandler (am Bsp. eines PKW-Getriebes)
Schubgliederband
Primärscheibenpaar
Sekundärscheibenpaar

## Slide 53
hydrodynamische Antriebe arbeiten mit einer Pumpe und einer Antriebsturbine. Die Drehzahl- und Drehmomentwandlung geschieht über die kinetische Energie der Flüssigkeit. (Turbobokupplung)
Viskokupplungen übertragen Leistung durch viskose Reibung zwischen rotierenden Scheiben. (Viskolüfter)
hydrostatische Antriebe wandeln primärseitig die mechanische Leistung der Antriebsmaschine (E-Motor; Diesel) durch eine Pumpe in hydraulische Leistung um. Diese Leistung wird in Verbrauchern wieder in mechanische Leistung umgeformt und zwar in Hydraulikzylindern in eine lineare Bewegung oder Hydromotoren in eine Drehbewegung. Hydrostatische Antriebe sind häufig die energetisch optimale Getriebeart, wenn eine stufenlose Verstellung der abtriebsseitigen Geschwindigkeit erforderlich ist. (Mähdrescher)
Die Hydrostatik ist die Lehre der unbewegten, insbesondere der strömungsfreien
Flüssigkeiten und Gase. Mit Strömungen beschäftigt sich dagegen die Hydrodynamik.

## Slide 54: Grundprinzip der hydrostatisch-mechanischen Leistungsverzweigung.

## Slide 55: Planetengetriebe können sowohl als Verzweigungs- als auch als Summierungselemente verwendet werden.

## Slide 56: Hydrostatisch-Leistungsverzweigtes Getriebe am Beispiel Fendt-Vario
Besonderheiten:
 hydrostatisch, leistungsverzweigte Kraftübertragung
 Leistungsverzweigung über einen Planetensatz
 Hydrostaten mit einem Schwenkwinkel von 45° (FENDT-Entwicklung)
in Jochbauweise und dadurch mit einem sehr hohen Wirkungsgrad
 Hydropumpe (Axialkolben-Verstellpumpe) und Hydromotoren sind
gleichermaßen schwenkbar angeordnet
 Hydropumpe und Hydromotoren sind baugleich
Inhaltsverzeichnis

## Slide 57: Planetensatz
Hohlrad
Planetenträger mit Planetenräder
Sonnenrad

## Slide 58: Planetensatz

## Slide 59: Hydrostateneinheit (= Axialkolbenverstellpumpe)
Hydrostateinheit = Axialkolben-verstellpumpe
Pumpe und Motor gleiche Bauweise (identisch)
Zahnradpumpe
Axialkolbenverstellpumpe

## Slide 60: FENDT Variogetriebe -Hydrostateinheit-
Sphärische Kolben
Tripodengelenk
Abdichtung über Kolbenringe, wenig Leckage, lange Lebensdauer, hoher Wirkungsgrad
45 ° Schwenk-winkel

## Slide 61: Grundbauteile Vario-Getriebe Fendt

## Slide 62: Fendt Vario Getriebe Hydromotoren
Hydromotoren

## Slide 63: Fendt-Vario-Getriebe - Stellwelle
Stellwelle
Hydropumpe
Hydromotor
Kernwelle vom Motor angetrieben

## Slide 64: Fendt Vario Getriebe - Ölversorgung
Große Ölkanäle für optimale Ölversorgung der Hydrostaten

## Slide 65
Funktionsschema Fendt Vario-Getriebe
Alternativvideo

## Slide 66
Funktionsablauf kurzgefaßt:
(siehe zusätzlich Getriebeschema nachfolgendes Blatt )
Der Dieselmotor treibt im Planetensatz (2) den Planetenträger (5) und damit die 3 Planeten an. In diesem Antriebsstrang sitzt ein Torsionsdämpfer (1) der Stoßbelastungen, die vorallem im Zapfwellenstrang entstehen, aufnimmt. Über den Planetensatz (2) ist es möglich, das Motordrehmoment variabel auf den mechanischen und hydrostatischen Zweig zu verteilen (Leistungsverzweigung).
Der hydrostatische Zweig des Getriebes wird über das Hohlrad (3) angetrieben, der mechanische Zweig über das Sonnenrad (4). Das Sonnenrad hat über die Summierungswelle (8) eine mechanische Verbindung zur Hinterachse. Das Hohlrad (3) treibt die Hydropumpe (6) an. Die Hydropumpe wiederum die Hydromotoren (7), die ihrerseits die Summierungswelle (8) antreiben. Die Summierungswelle (8) vereint den mechanischen und hydrostatischen Kraftstrang. Beim Anfahren des Traktors ist die Drehmomentübertragung 100 % hydrostatisch, bei maximaler Getriebeübersetzung (50 km/h bei 1500 Motorumdrehungen) ist die Drehmomentübertragung 100 % mechanisch.
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 67
Dieselmotor
Zentralschwingungsdämpfer
Planetensatz
Sonnenrad
(hat über Zahnräder eine rein mechanische Ver-bindung zur Hinterachse)
Planetenträger mit 3 Planeten
(wird vom Motor angetrieben)
Hohlrad
(Antrieb des hydrostatischen Kraftstranges)
Summierungswelle
(hydrostatische und mechanische Kraftstränge werden hier wieder vereint und über Fahrbereich I o. II zur Hinterachse übertragen)
Hydropumpe
Hydromotor
Hinterachse
Fahrbereich I u. II
Fahrbereich I für Feldeinsatz (0 - 32 km/h) Fahrbereich II für Straßeneinsatz (0 - 50 km/h)
"Im Zusammenspiel zwischen der Hydropumpe und dem ebenfalls schwenkbaren Hydromotor liegt das Funktionsgeheimnis des VARIO-Getriebes"
Planetensatz
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 68
Zustand 1: Traktor steht und Motor läuft
Hydromotoren stehen auf 45 °
Hohlrad dreht sich
Hydropumpe steht auf 0°
Planetenträger wird vom Motor angetrieben
Sonnenrad steht still
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 69
Zustand 2: Traktor fährt mit 8 km/h (Fahrbereich I)
Die Hydropumpe steht auf 45° Schwenkwinkel und fördert Öl in Richt-ung Hydromotoren.
Die Hydromotoren ihrerseits stehen ebenfalls noch auf 45° Schwenkwinkel (max. Wirkungsgrad im hy-drostatischen Zweig).
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 70
Zustand 3: Traktor fährt mit 50 km/h bei 1700 Motorumdrehungen
"Im Zusammenspiel zwischen der Hydro-pumpe und den ebenfalls schwenkbaren Hydromotoren liegt das Funktionsge-heimnis des VARIO-Getriebes"
Die Hydropumpe steht nach wie vor auf 45 °
Die Hydromotoren stehen auf einem Schwenkwinkel von 0°. Dadurch wird die Hydropumpe blockiert
Das Drehmoment des Dieselmotors wird jetzt rein mechanisch über das Sonnenrad auf die Hinterachse übertragen.
Das Hohlrad ist blockiert
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 71
Zustand 4: Traktor fährt rückwärts
Die Hydropumpe schwenkt über 0° in die andere Richtung
Die Hydromotoren schwenken auf 45°
Das Drehmoment des Dieselmotors wird jetzt rein hydrosatisch durch die Hydromotoren übertragen
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 72
Funktionsablauf - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 73
Mechanische Leistungsübertragung
Hydrostatische Leistungsübertragung
25 %
25 %
75 %
75 %
0 km/h
7 km/h
22 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts) in Fahrbereich I
Leistung
100 % mechanisch
32 km/h
Leistungsverzweigung - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 74
Kegelrad
Kegelrad - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 75
Die Beurteilungen der DLG-Prüfstelle:
"...die Wirkungsgradkurven des Vario zeigen sehr gleichmäßige, harmonische Verläufe..."
Der Wirkungsgrad liegt im Geschwindigkeitsbereich von 5 - 15 km/h auf einem gleichmäßig hohen Niveau.
"...die maximale Zugkraftübertragung des Getriebes konnte allerdings nicht gemessen werden, weil trotz Ballast und der extrem hohen Reibbeiwerte der DLG-Meßstrecke in Groß-Umstadt die Reifen schon lange vorher durchdrehten..."
"...der Zugleistungswirkungsgrad des stufenlosen VARIO-Traktors ist fast gleich gut wie der Wirkungsgrad des Vierfach-Lastschaltgetreibes im Favorit 800..."
Damit liegt der Wirkungsgrad des VARIO-Getriebes höher als bei Vollastschaltgetrieben.
"...ein VARIO-Vorteil ist die viel einfachere und komfortablere Geschwindigkeitswahl und die Möglichkeiten, durch Nutzung der eingebauten elektronischen Regelfunktionen immer mit opt. Fahrgeschwindigkeit oder opt. Motor- bzw. Zapfwellendrehzahl zu fahren..."
Wirkungsgrad - Fendt-Vario-Getriebe

## Slide 76: Fendt-Vario Getriebeaufbau
Planetensatz

## Slide 77: Schnittbild Hydrostateinheit eines Selbstfahrers

## Slide 78
Vergleich Getriebebauarten - Wirkungsgrad
Vario1000

## Slide 83: Stufenlose Getriebe im Vergleich
Steyr S – Matic / ZF - Eccom
JD - Autopower (6020er Serie)
JD - Autopower (7020er Serie)
Fendt Vario
JD – Autopower (8030er Serie)

## Slide 84: FENDT Variogetriebe -Wirkungsgrad-
Die Beurteilungen der DLG-Prüfstelle:
Quelle: Landtechnik 05/97
"...die Wirkungsgradkurven des Vario zeigen sehr gleichmäßige, harmonische Verläufe..."
Der Wirkungsgrad liegt im Geschwindigkeitsbereich von 5 - 15 km/h auf einem gleichmäßig hohen Niveau.
"...die maximale Zugkraftübertragung des Getriebes konnte allerdings nicht gemessen werden, weil trotz Ballast und der extrem hohen Reibbeiwerte der DLG-Meßstrecke in Groß-Umstadt die Reifen schon lange vorher durchdrehten..."
"...der Zugleistungswirkungsgrad des stufenlosen VARIO-Traktors ist fast gleich gut wie der Wirkungsgrad des Vierfach-Lastschaltgetreibes im Favorit 800..."
Damit liegt der Wirkungsgrad unseres VARIO-Getriebes höher als bei Vollastschaltgetrieben.
"...ein VARIO-Vorteil ist die viel einfachere und komfortablere Geschwindigkeitswahl und die Möglichkeiten, durch Nutzung der eingebauten elektronischen Regelfunktionen immer mit opt. Fahrgeschwindigkeit oder opt. Motor- bzw. Zapfwellendrehzahl zu fahren..."

## Slide 85: Steyr - Case - Getriebeaufbau
Leistungsbereich: bis 175 PS
Hydrostatischer Teil: Verstellpumpe mit 55 cm³
Konstantmotor mit 55 cm³
Mechanischer Teil: 4 Gruppen vorwärts, 2 Gruppen rückwärts
6 Zahnräder
3 Planetengetriebe
6 Klauenkupplungen

## Slide 86: Steyr - Case - Getriebe
Planetenwendesatz
Klauenschaltung
https://www.youtube.com/watch?v=tHA7BlxgFU4

## Slide 87: Steyr - Case - Getriebeaufbau

## Slide 88: Case - Steyr - Funktionsablauf

## Slide 89: Case - Steyr - Funktionsablauf
Stillstand

## Slide 90: Case - Steyr - Funktionsablauf
Mechanische Übersetzung

## Slide 91: Case - Steyr - Funktionsablauf
Höchstgeschwindigkeit im Gang

## Slide 92: Doppelkupplungsgetriebe
Das Prinzip der Doppelkupplung
Doppelkupplungsgetriebe bestehen grundsätzlich aus zwei unabhängigen Teilgetrieben, welche über je eine Kupplung mit dem Motor verbunden sind. Das eine Teilgetriebe enthält die ungeraden (1, 3, 5…), das andere die geraden Gänge (2, 4, 6…). Beim Schalten wird zuerst der nächste Gang im freien Teilgetriebe über synchronisierte Schaltstellen vorgewählt, anschließend erfolgt die Lastübergabe zwischen den beiden Kupplungen. Dieser Vorgang erfolgt sehr schnell und ohne Zugkraftunterbrechung, die entsprechenden Gänge sind dadurch lastschaltbar. Die Kupplungen können grundsätzlich auch als Anfahrelemente verwendet werden.

## Slide 93: Case Steyr Wirkungsgrad

## Slide 94: ZF - Eccom - Getriebeaufbau
Planetenwendesatz
Lamellenschaltung

## Slide 95: ZF - Eccon
Hydrostat
Planetengetriebe mit 4 Planetensätzen und 4 Kupplungen
Wendeschaltung

## Slide 96: ZF - Eccon
Hydrostateinheit Verstellpumpe und Konstantmotor

## Slide 97: ZF - Eccon
Wendekupplungen
Kupplung rückwärts
Kupplung vorwärts

## Slide 98
Quelle: DLG-Prüfstelle, Groß-Umstadt ( top agrar 7 /2001)
Getriebewirkungsgradvergleich der stufenlosen Getriebe von FENDT - Case/Steyr - John Deere (ZF)
Wirkungsgrad in %

## Slide 99: JD - 7020 Getriebeschema
Planetensätze und Kupplungen für die Wendeschaltung und zwei mechanische Stufen
Konstantmotor 45°
Schwenkpumpe +/- 45°

## Slide 100: JD - Autopower - Getriebeaufbau

## Slide 101: JD - 7020 Autopower
Lamellenkupplung für Vorwärts / Rückwärts
Lamellenkupplung für die zwei Fahrbereiche

## Slide 102: JD - 8030 Autopower

## Slide 103: EQ 200 – Funktion
Geschwindigkeit 0 km/h
Aktiver Stillstand
Pumpe (160 cm²)
Motor (233 cm²)
Fahrbereich 1
Quelle: CLIn
https://www.youtube.com/watch?v=nFGti7O1wsQ

## Slide 104: Leistungsverzweigung über Planetensatz
Abtrieb mechanisch zur Hinterachse (Sonnenrad)
Antriebsleistung vom Dieselmotor (Planentenräder)
Abtrieb hydrostatisch zur Hinterachse (Hohlrad)
100 % hydrostatisch
50% / 50 %
100 % mechanisch
0 km/h
10 km/h
20 km/h
Quelle: CLIn

## Slide 105: CLAAS CMATIC EQ 200 – Hydrostateinheit
Quelle: CLIn
Sphärische Kolben
Tripodengelenk
Abdichtung über Kolbenringe, wenig Leckage, hoher Wirkungsgrad
45 ° Schwenkwinkel

## Slide 106: Anteil mechanische und hydrostatische Leistungsübertragung
Quelle: FEIn, CLIn
100 % mechanisch
100 % hydrostatisch
Geschwindigkeit [km/h]
50
20
Mechanische Kraftübertragung
Hocheffiziente Hydrostatik
Hocheffiziente
Hydrostatik
100 %
100 %
100 % mechanisch
100 % hydrostatisch
50
25
Hocheffiziente
Hydrostatik
100 %
100 %
Hocheffiziente
Hydrostatik
Fahrbereich I und II nach Vorwahlprinzip
Fahrbereich I und II mit lastschaltbarer Umschaltung
Fahrbereich I
Fahrbereich I
Fahrbereich II
Fahrbereich II
FENDT
CLAAS

## Slide 107: 3.4. Endtrieb
Stirnradendtrieb
Planetenendtrieb
Um Drehmomente und Kräfte in Schaltgetriebe und Differential klein zu halten sind nach dem Differential Stirnrad- oder Planetenendtriebe mit Untersetzungen zwischen 4 und 10 angeordnet. Diese wandeln die kleinen Getriebedrehmomente in die erforderlichen hohen Drehmomente für die Antriebsräder.

## Slide 108: Differentialgetriebe
Ausgleichskegelrad
Differentialkorb
Differentialsperre
Kegelrad (Abtrieb vom Getriebe)
Tellerrad
Halbachse
Halbachse
Film neu

## Slide 109: Differentialgetriebe
Aufgaben des Differentialgetriebes :
 Drehzahlunterschiede der Antriebsräder ausgleichen
 Drehmomente gleichmäßig auf die Antriebsräder verteilen
Wirkung des Differentialgetriebes :
Die Kegelräder der Halbachsen können sich mit unterschiedlicher Drehzahl auf den Ausgleichskegelrädern abwälzen.
Bei Kurvenfahrt wird die Drehzahlzunahme am Kegelrad des kurvenäußeren Rades durch die Drehzahl-abnahme am Kegelrad des kurveninneren Rades ausgeglichen.
Jedes Antriebrad erhält ein gleich großes Drehmoment.
Dreht bei hoher Zugkraftübertragung ein Antriebsrad durch, so bleibt das gegenüberliegende Rad stehen. Es wird keine Zugkraft mehr übertragen. Die Antriebsdrehzahl des durchdrehenden Rades ist in diesem Moment doppelt so groß.
Um zu verhindern, wenn ein Antriebsrad durchdreht, dass das gegenüberliegende Rad stehen bleibt, gibt es die Differentialsperre.

## Slide 110: Selbstsperrdifferential
Kegelrad
Achskegelrad
Innenlamelle
Außenlamelle
Achswelle
Ausgleichskegelräder
Tellerrad
Achswelle
Antrieb über Kardanwelle
Achskegelrad
Keilfläche für Spreizung
Film neu
Film Sperrdifferenzial

## Slide 112: Quellenverzeichnis
1.)
Fa. BOSCH, Kraftfahrtechnisches Taschenbuch
BOKtTa
Abkürzungen:
8.)
Fa. FENDT, Informationsschriften
FEIn
4.)
GLOBUS, Statistische Darstellungen
GLStD
3.)
Prof. K. T. Renius, Traktoren - Technik und ihre Anwendung
RETrTAw
5.)
LANDTECHNIK, Zeitschrift
LTZe
6.)
AGRARTECHNIK, Zeitschrift
ATZe
7.)
profi, Zeitschrift
profi
2.)
Prof. H. D. Kutzbach, Allgemeine Grundlagen Ackerschlepper
KUAGrAS
9.)
Prof. Auernhammer, Landtechnik Weihenstephan
AULtW
16.)
Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, Europa Lehrmittel
FAKFZt
12.)
Fa. MAN, Informationsschriften
MANIn
11.)
Dipl. Ing. Heinz Grohe, Otto- und Dieselmotoren
GRODm
13.)
Prof. Bohn, Verdrängermaschinen
BOVrM
14.)
Appold, Böhm, Fachkenntnisse Landmaschinenmechaniker
APFLm
15.)
Kraftfahrt Bundesamt, Zulassungsstatistik
KBA
10.)
Prof. H.-H. Harms, TU Braunschweig
HATUBr
17.)
Kraftfahrzeugtechnik, Westermann
KFZtWe